金华市区城镇污水处理厂运营管理

考核办法（试行）

为统筹规范金华市区城镇污水处理厂运营管理，保障污水处理厂安全稳定运维，提升城市水环境质量。根据国家、省有关规定，以及有关污水处理厂行业管理等相关文件要求，制定本办法。

一、考核对象

市区范围内所有城镇污水处理厂。

二、考核主体

金华市住房和城乡建设局、金华市生态环境局

三、考核依据

1.《城镇排水和污水处理条例》

2.《浙江省城镇污水集中处理管理办法》

3.《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ60-94）

4.《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》

5.《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

6.《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）

7.《城市污水水质检验方法标准》（CJ/T221-2005）

8.其他的管理标准详见附表1

四、考核内容

考核内容包含：人员配备、生产运行、环境卫生、设备管理、水质与检测、安全管理等。污水处理、污泥处理、生产运行管理、资料管理、水质与检验、设备与仪表管理、安全管理及制度建设、厂容厂貌等。考核标准详见附件2。

五、考核实施

- 考核组织。市建设局与市生态环境局及有关专家联合成立考核小组，负责对市区城镇污水处理厂运营管理进行考核，根据考核需要委托第三方对水质等指标进行检测。

- 考核方式。考核采取定期检查（按季）与不定期抽检相结合的方式，由考核小组对市区城镇污水处理厂运营管理情况进行综合评价。在特殊情况下，可委托第三方机构对污水处理厂从进水到出水，以及污泥处理、处置等实施全过程监督。

- 考核确定。由市建设局组织考核小组成员于次季度20日前，审核确定当季考核结果。并报送市五水共治办、市财政局、市生态环境局及各区政府（管委会）办公室。

六、结果应用

1.考核等次分为优秀、良好、合格、不合格四档。分值在90分（含）以上的为优秀，分值在85分以上（含），90分以下的为良好；分值在70分以上（含），85分以下的为合格；分值在70分以下的为不合格。

2.考核结果将进行公布，并抄送当地政府。

3.污水处理厂连续2次考核分值低于85分，当地主管部门应督促其进行整改。整改后，仍无法达标的，依据合同相关规定予以处理。

七、实施时间

本办法自2022年X月X日起开始施行。

附件：1.金华市区城镇污水处理厂运行管理考核标准

2.金华市区城镇污水处理厂运营管理考核检查评分表

附件1

金华市区城镇污水处理厂运行管理考核标准

| 序号 | 项目名称 | 项目总分 | 考核内容 | 考核依据 | 评分标准 | 考核说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配备 | 5 | 人员配备、技术力量 | 《城市污水处理工程项目建设标准》（建设部建标〔2001〕77号）、《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJ60-2011）、《污水处理设备安全技术规范》（GB/T 28742-2012）、《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ 60-2011）、《用电安全导则》（GB/T 13869-2008）《低压抽出式成套开关设备和控制设备》（CB/T 24272）、《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）、《浙江省示范污水处理厂评价标准（试行）》、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、《城市污水水质检验方法标准》（CJ/T221-2005）、《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/2169-2018）、《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB 24188-2009）、《中华人民共和国城市区域环境噪声标准》、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978-2018）、《中华人民共和国安全生产法》、《新版企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)、《中华人民共和国消防法》(2021修正)、《工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南》等 | 详见附件 | 全厂人员数量与专业技术结构要与污水处理厂的规模和工艺相匹配，为污水处理厂运营能力的持续提升提供支持。需提供相关证明。 |
| 2 | 生产运行 | 26 | 污水处理及污泥处理全过程 |  |  | 现场查看污水处理厂处理单元是否运行正常，处理出水是否清澈透明，现场查看污泥处理设施是否正常运行，污泥处置是否规范。 |
| 3 | 环境卫生 | 1 | 厂容厂貌 |  |  | 现场查看厂区环境，查看设施、保洁情况。 |
| 4 | 设备管理 | 38 | 设备运行管理情况及台账、设备现场管理 |  |  | 现场查看设备运行、管理情况及相关台账 |
| 5 | 水质与检测 | 20 | 水质管理及检测 |  |  | 水质管理及检测是否按照相关文件和技术要求严格执行。 |
| 6 | 安全管理 | 10 | 安全生产制度、台账 |  |  | 有健全的各级安全管理机构；有正确的安全标识标牌；消防设施齐全；安全规章制度；安全检查记录齐全；发现安全隐患有积极的响应措施、并能及时解决； 安全检查台帐及安全隐患排除记录齐全。 |

附件2

金华市区城镇污水处理厂运营管理考核检查评分表

污水处理厂名称：

| 序号 | 项目名称 | 总分 | 子项分值 | 考核 内容 | 评分标准 | 考核 记录 | 分项 得分 | 项目 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配备 | 5 | 2 | 人员 配备 | （1）处理规模≤1万吨/日，人员配备不少于12人； （2）1万吨/日<处理规模≤4万吨/日，人员配备不少于20人； （3）4万吨/日<处理规模≤10万吨/日，人员配备不少于40人； （4）10万吨/日<处理规模≤40万吨/日，人员配备不少于60人； 人员配备达不到要求，每少一人扣0.2分，最高扣 2 分。 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 专业岗位人员配置 | （1）处理规模≤1万吨/日，中级及以上职业技术人员配备不少于2人； （2）1万吨/日<处理规模≤4万吨/日，中级及以上职业技术人员配备不少于5人； （3）4万吨/日<处理规模≤10万吨/日，中级及以上职业技术人员配备不少于10人； （4）10万吨/日<处理规模≤40万吨/日，中级及以上职业技术人员配备不少于不少于20人； 中级及以上职业技术人数达不到要求的，每少一人扣0.5分，最高扣 3 分； |  |  |  |
| 2 | 生产运行 | 26 | 2 | 预处理 | （1）预处理设备（格栅、砂水分离设备）整体应密闭。未密闭，每处扣0.5分；有渣液漫流，每处扣0.5分。 （2）预处理构筑物（进水泵房、初沉池、水解酸化池等）表面应无明显漂浮物。表面大片明显漂浮物，扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 主要生化处理工艺单元内控指标 | 在厂内各个主要生化处理工艺单元设置合理的内控水质指标要求，并根据内控水质数据制订相应工艺调控措施。未设置内控水质标准要求的，不得分；未制定调控措施的每个指标扣1分。 设置内控水质指标要求的工艺单元出水水质应每日检测，出水水质满足内控标准。内控标准达标率应95%以上，每降低1%扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 运行 工况 | 检查生物反应沉淀池相应的生产运行报表。生产报表或化验检测报告上应有DO、MLSS、SV、水温等相关数据记录，每缺一项，扣1分。 好氧段DO在1-4mg/L，缺氧段DO≤0.5mg/L，厌氧段DO≤0.2mg/L。不符合要求的，每处扣1分。 各工艺段池面泥水混合均匀。有明显分层或池面大量泡沫、浮泥，不得分。 曝气池无明显破损漏气点，曝气管破损后池面会有明显喷涌现象，曝气效果不均匀，每处扣1分。 不设二沉池工艺单元的，生化段出水带泥严重，每处扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 二次沉淀池 | （1）二次沉淀池池面无浮泥，出水无污泥溢出。有明显污泥上浮外溢（跑泥现象），每处扣0.5分。 （2）池面有大面积浮泥，每处扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 加药 系统 | （1）化学药剂贮存场所具备相应的规范制度。药剂贮存不规范或无相关制度，扣0.5分。 （2）加药系统（不包含应急药剂）应实现自动投加。未实现自动投加的，扣0.5分。 （3）化学药剂产品质量符合要求。无产品质量合格证或检验报告，扣0.5分。 （4）具备药剂泄漏应急处理装置或措施。无药剂泄露应急处理装置或措施，扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 排放口 | （1）应有规范化排放登记证标识。无登记证标识，扣0.3分。 （2）应设排放口环境保护图形标志牌。无环境保护图形标志牌，扣0.3分。 （3）应有相应的排放口监督管理档案。无监督管理档案，扣0.5分；监督管理档案不规范，扣0.3分。 （4）排放口相关设施应制定相应的管理办法或规章制度。无相应管理办法或规章制度，扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 污泥 处理 | （1）污泥浓缩设施运行出泥含水率应低于98％，脱水污泥含水率应小于80%，每升高0.5%，扣0.5分。 （2）污泥脱水滤液清澈，并每周检测SS浓度，脱水滤液SS浓度不大于500mg/L。不符合要求扣0.1分/次；频率不符合要求扣0.3分；未开展脱水滤液SS浓度检测，扣1分。 （3）污泥处理过程未密闭，每处扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 污泥 处置 | （1）污泥处置方式科学合理，处置途径规范并经环保部门认可，与具备资质的处置（含污泥外运）单位签订合同。合同等手续不齐全不得分。 （2）执行污泥处置四联单制度，记录登记准确清晰。未执行四联单制度，扣0.5分。 （3）落实污泥处置去向的日常监督。未做好污泥处置日常监督工作，扣0.5分。 （4）污泥产量及处置量应一致。数量不一致，不得分。 污泥处置记录、单据、财务结算单据等台账不齐全，每缺少一份扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未经相关部门批准，擅自停运污水处理设施单元，此项不得分。 |  |  |  |
| 3 | 环境 卫生 | 1 | 1 | 厂容厂貌 | （1）有专门保洁制度。定期对厂区范围开展保洁工作。每发现一处环境不清洁影响厂区环境优美的，每处扣0.1分，最多扣0.5分。 （2）管道有破损泄漏，阀门井和计量井等井盖不完好，井内有杂物、积泥和积水，每处扣0.2分，最多扣0.5分。 |  |  |  |
| 4 | 设备管理 | 38 | 2 | 设备运行记录 | （1）无设备运行记录及使用情况，扣2分； （2）设备运行记录存在缺漏情况，每处扣0.2分； （3）设备运行记录与实际不符，每处扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 设备大修改造 | （1）未建立设备大修改造制度和计划，扣2分 （2）设备大修、改造组织落实不到位，没有相关记录，每项扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 设备日常维护 | （1）未建立设备巡查、检修、维保制度，每缺一项扣0.5分； （2）未定期制定设备维修保养计划并组织实施，扣0.5分； （3）缺少设备维修、巡查、保养记录，每项扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 操作 规程 | （1）未制定主要设备操作规程，每项扣0.5分； （2）设备操作规程未上墙，每处扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 特种 设备 | （1）特种设备、需强制鉴定设备未检定，每处扣0.5分； （2）年检资料不齐全、资料到期、缺项、漏项的，每处扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 通用 设备 | 机电设备、阀门、管路存在跑、冒、滴、漏，每处扣0.2分； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （1）设备转动部位未设置防护罩，每处扣0.2分； （2）易卷入设备周边未设置警示标示，无警示线，每处扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 设备现场控制按钮、急停开关、状态灯、转换开关故障，每处扣0.2分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （1）设备油污附着、外壳、铭牌锈蚀，每处扣0.2分； （2）未粘贴设备标识牌，每处扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （1）主要设备基础紧固件（螺栓、焊缝）松动，每处扣0.2分； （2）设备运行过程中存在异常振动及响声，每处扣0.2分 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 阀门 | （1）阀门的实际状态和机械指针、开度表、信号灯与实际不相符，每处扣0.2分； （2）阀门无法开关，每处扣0.2分；（建议删除） （3）未粘贴阀门开关状态指示牌，每处扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 露天阀门的电动执行器未设置防护装置，每处扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （1）闸/阀门螺杆变形、无外壳防护，每处扣0.2分； （2）未及时润滑，未及时清理变质油脂，每处扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 风机 | 鼓风机未设置隔音、降噪设施，扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 格栅 | （1）格栅出渣口或机架上有大量悬挂污物，扣0.2分； （2）格栅耙齿间纤维、杂物阻塞严重扣0.3分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 格栅机无法实现周期自动或根据液位差自动运行，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 除砂与砂水分离设备 | 除砂机与砂水分离器不能联动运行，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 砂水分离器出渣及排水异常，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 消毒 设备 | 紫外消毒、次氯酸钠等消毒系统设备无法正常运行，每处扣0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 电气 设备 | 采用国家明令淘汰的电气设备，每处扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 变配电间操作规程、管理制度及注意事项未上墙，每漏一项扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （1）设备外壳破损、锈蚀每处扣0.1分； （2）设备内部积灰严重，电缆沟内杂物堆积，积水较多，每处扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高压电气设备未进行双重命名，每处扣0.2分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （1）柜内未设备粘鼠板，每处扣0.1； （2）配电室门前未设置挡鼠板，每处扣0.1； （3）配电室内未按规定放置灭火器，扣0.2； （4）安全用品柜内工具缺失（绝缘手套，绝缘鞋、接地棒、验电棒等），每少一样扣0.2；安全用品超期未检，每样扣0.2。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 变压器周边未设置绝缘围栏，扣0.2分 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 自动化系统 | 自控系统未建立实时数据库，扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （1）系统未能实时显示各工艺设备的工况，对设备故障、工艺参数超限等数据进行实时报警，扣0.5分； （2）未实现分类、分级报警、报警显示（声、光等）、报警处置记录、自定义报警限值等功能，扣0.5分。 （3）未使用正版软件扣1.5分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （1）主要设备的运行状态及参数，未实现与上位机的数据传输功能，扣0.5分； （2）主要设备未能实现远程操作及自动运行，每处扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 安防 系统 | 主要生产构筑物不在视频监控范围内，每处扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 无法实现监控系统远程控制功能，每处扣扣0.1分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 系统自动存储的监控图像，存储时间不足30天、或数据丢失； 涉及安防反恐的，存储时间少于90天； 历史监控记录不能进行检索和回放； 不具有逐帧、慢放、常速、快速及放大/缩小等多种回放方式。 不满足一项扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 重要生产场所未设置出入口控制（门禁）系统，每处扣0.1分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 报警信号未能传输至中控室，扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 在线 仪表 | 未设置过程水质仪表（DO、MLSS及PH），每项扣0.5分； 进、出水口未设置COD、氨氮、总磷、总氮、pH及流量计等在线仪表，每项扣0.5分；在线仪表数据未传送至中控室和监管平台，每处扣0.2分； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未定期对在线仪表进行维护、校准，扣0.5分； 仪表维护保养、校准记录漏缺，每项扣0.1分； |  |  |  |
| 5 | 水质与检测 | 20 | 6 | 水质 要求 | 出水水质在线日均值、自行监测与检查抽检结果均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33 2169-2018）和地方标准规定，超标项每项扣2分，共6分； 污泥泥质自行监测与检查抽检结果均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB24188-2009）和地方标准规定，超标项每项扣2分，共6分； |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 化验室配备 | CODcr、氨氮、BOD5、SS、总氮、总磷、色度、pH值、粪大肠杆菌等常规化验室项目按规范配备检测设备并自行开展实验，未配备设备或未开展自行实验，每项扣1分，共3分； 各种仪器、设备、标准、试剂及检测样品是否按相关要求放置、存储，标识、标签是否统一、规范，未做到扣0.1分，最多扣1分； 化验室按要求配备采样及样品保存设施设备，未配备每项扣1分，共3分； 化验室设施配备合理，配置紧急喷淋和通风等设施，不合理扣0.5分，最多扣1分； 化验室至少1年/次对实验设备进行定期检定或校准并保存至少2年检定或校准报告，未建立相关设备运行、维护和校准台账或未保存2年以上台账扣1分，共3分； 化验室是否至少3年/次对玻璃器皿进行校准并保存至少2年校准报告，未建立相关校准台账或未保存2年以上台账扣1分，共3分； |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 化验 频次 | 每日对进出水CODcr、氨氮、SS、总氮、总磷、色度、pH值、粪大肠杆菌进行检测，每周对BOD5进行检测（BOD5需5日生化培养，一般为周检项目），漏检每项扣1分，共4分； 每日对曝气池活性污泥DO、MLSS、MLVSS、SV%、活性污泥微生物活性进行检测，漏检每项扣1分，共4分； 每周至少一次开展污水处理过程段溶解氧、硝酸盐氮、磷酸盐、氨氮、SS、总磷等数据检测，一项未检扣1分，共4分； 在线仪表是否定期与化验室数据进行比对，比对结果有无记录，无比对记录扣1分； 每日对脱水污泥含水率进行检测，漏检每次扣0.5分，共2分； 每周对脱水污泥的有机物含量和污泥脱水滤液的悬浮物进行检测，漏检每项扣1分，共4分； 每周对回流污泥的MLSS、MLVSS、SV%进行检测，未检测扣0.5分； 每日对生化段出水CODcr、氨氮、总磷、总氮进行检测，漏检每项扣1分，共4分； 每月对进出水阴离子表面活性剂、动植物油类、石油类、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅进行检测，未检测每项扣1分，共4分； 每季度对脱水污泥矿物油、酚（挥发酚）、总汞、总镉、总铅、总铬、总砷、总镍、总锌、总铜进行检测，未检测每项扣1分，共4分； 至少1次/季度对厂界的氨、硫化氢及臭气浓度进行检测，未检测扣1分； 至少1次/季度对除臭系统进出口的氨、硫化氢及臭气浓度等项目进行检测，未检测扣1分； 至少1次/年对污水厂厂界噪声、噪声较大的构筑物进行检测，未检测扣1分； （14）至少1次/季度对生化段硝化速率、反硝化速率和耗氧速率进行检测，未检测扣1分； |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 化验室管理 | 实验检测人员经培训后持证上岗，未持证上岗，一人扣2分，共4分； 建立自行监测方案并严格执行；未建立或建立方案未执行扣2分，共4分； 实验检测人员每年至少进行一次内部考核并保存相关记录，未进行考核每人扣1分，共4分； 化验室开展的实验检测方法符合国家现行标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918)、《污水综合排放标准》（GB 8978）、《城市污水水质检验方法标准》（CJ/T 5）和《城市污水处理厂污泥检验方法》（CJ/T 221)的规定或采样国家生态环境部认定的替代方法、等效方法，发现一项不符合扣2分，共4分； 化验室内部是否建立健全水质分析质量保证制度，是否做到检测结果可溯源并完整保存记录，未做到扣0.5分； 原始记录表设计合理、能复现检测过程，记录填写实时、真实、规范，未做到每项扣0.5分，共4分； 化验室的三废处置是否按国家规定执行，无处置记录扣2分； 实验原始记录和实验报表等档案保存至少3年以上，未按要求执行扣2分； |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 危化品和普通化学品管理 | 危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或专用储存室(柜)内，并设专人管理，易制爆化学品放置在防爆药品柜中，仓库照明灯是否具有防爆性能，未做到每项扣1分； 危化品安全管理员是否经培训后持危化品安全管理员证上岗，未持证扣1分； 危化品仓库是否落实化学品防盗、防抢、防丢失的人防和技防措施，未落实每项扣0.5分； 危化品仓库是否按国家规定要求建立安全管理、危险化学品管理等制度并严格执行，制度或MSDS(化学品安全技术说明书)，未上墙未执行每项扣0.5分； 危化品仓库是否采取双人收发、双人记账、双人双锁、和双人使用的管理制度，未落实未记录每项扣0.2分； 化学品品种、数量、出入库数量和日期等记录情况是否与实际一致，不一致扣0.2分； 危化品购销、出入库是否及时在浙江省涉毒物品管理系统登记，未及时登记扣0.2分； 危化品仓库是否配备防护服、防酸碱鞋、防酸碱手套、防毒面具等应急防护用品，未配备扣0.2分； （9）是否每年开展危化品泄漏应急预案演练并有演练记录和效果评价，未做到扣0.2分。 |  |  |  |
| 6 | 安全管理 | 10 | 1 | 安全管理制度 | 建立、完善安全生产管理制度，并全员宣贯到位。制度缺少的，每少一个扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 安全生产投入 | 按制度提取、列支安全生产投入费用，投入不足的扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 安全基础设施建设 | 消防设施、标识标牌、应急灯等安全设施配备到位，并做好管理。消防设施配备、管理不到位的，扣1分。标识标牌、应急灯缺失的，扣1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 职业健康及安全防护 | 未进行职业危害因素检测，未开展职业病检查，扣1分； 未在严重职业危害位置设置警示标志和警示说明，扣1分； 未开展职业健康培训的，扣0.5分； 未按法规、制度配备并穿戴保护用品，采取保护措施，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 应急 预案 | 未建立健全应急预案并报相关部门备案，扣1分；未按计划开展应急预案演练（无台账的视作未开展演练），扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 危废 管理 | 未按法律法规要求做好危废管理，每项扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 网上 填报 | 填报不及时，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 持证 情况 | 主要负责人、分管安全生产负责人、安全管理员无有效证件的，扣1分；无证进行电工作业、焊接、行吊操作的扣1分；证件过期的扣1分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全生产事故 | 发生安全生产事故，安全管理项不得分。 |  |  |  |

考核评分人：                                                 时间：     年     月     日